ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Система кондиционирования (воздушного термостатирования)

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование системы | Например: Система поддержания температуры и влажности воздуха в помещении фармацевтического производства с системой приточно-вытяжной вентиляции |
| 2. | Назначение системы (нужное отметить) | - охлаждение воздушной среды - осушка воздушной среды - увлажнение воздушной среды - очистка воздушной среды - приточно-вытяжная вентиляция - обеззараживание воздушной среды |
| 3. | Краткая характеристика объекта (заполнить) | - количество и размеры здания (зданий), помещения (помещений) - этажность - высота потолков - наличие перегородок - толщина и материал стен, потолка, пола - тип остекления и площадь остекления - режим использования помещения |
| 4 | Требуемый температурно-влажностный режим (заполнить) | - температура воздушной среды - относительная влажность - запыленность - требуемая точность поддержания температуры и влажности |
| 5 | Теплоноситель (нужное отметить) | - умягченная вода - техническая вода - А40 - А65 - ОЖ ЛЕНА 40 - ОЖ ЛЕНА 65 - ОЖ Экосол - ОЖ Экофрост - другое ( указать) |
| 6 | Хладоноситель (нужное отметить) | - умягченная вода - техническая вода - А40 - А65 - ОЖ ЛЕНА 40 - ОЖ ЛЕНА 65 - ОЖ Экосол - ОЖ Экофрост - водный раствор хлорида кальция - другое ( указать) |
| 7 | Тепловая нагрузка системы (заполнить) | - тепловыделения от оборудования - тепловыделения от приточной вентиляции - тепловыделения от освещения - теплопритоки через ограждения - количество персонала - физическая нагрузка персонала ( легкая, средняя, тяжелая) - другие теплопритоки |
| 8 | Климатические условия использования системы | - температура и относительная влажность наружного воздуха ( min¦max) - осадки - режим использования системы ( круглогодичный/сезонный) |
| 9 | Специальные требования ( нужное отметить) | - сейсмостойкость - защита оборудования от биовредителей - дополнительная противокоррозионная защита - устройства противомикробной обработки - другие требования |
| 10 | Требуемые объемы и сроки проведение работ (заполнить) | - проект - поставка - монтаж - пнр - опытная эксплуатация |
| 11 | Требуемый объем технической документации (нужное отметить) | - расчеты тепловые и аэродинамические - монтажный чертеж - схема электрическая принципиальная - схема электрическая подключения - габаритные чертежи оборудования - исходные данные на строительную часть - технические условия на поставку - руководство по монтажу - руководство по эксплуатации - сертификаты соответствия |
| 13 | Параметры помещения для размещения оборудования (заполнить) | - размеры - разрешенная нагрузка на 1 м.кв. пола - высота потолков - наличие и размеры монтажных проемов - наличие грузоподъемных механизмов - наличие , тип и мощность фидеров электропитания - температура и относительная влажность воздуха в помещении ( min/max) - расстояние до кондиционируемого помещения |
| 14 | Параметры зоны для размещения градирен или драйкуллеров | - высотная отметка - размеры площадки - расстояние от хладоцентра |
| 15 | Требуемый срок эксплуатации системы, лет (заполнить) |  |
| 16 | Необходимость резервирования основного оборудования (нужное отметить) | - 100% резервирование - скользящий резерв - не резервировать |
| 17 | Другие требования |  |
| 18 | Контактные лица: ФИО, должность, тел/факс, email |  |

Система холодоснабжения

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование системы | Например : Система холодоснабжения установки разделения газов |
| 2. | Назначение системы (нужное отметить) | -охлаждение жидкого теплоносителя -нагрев жидкого теплоносителя -подача жидкого теплоносителя в «потребитель» |
| 3. | Краткая характеристика «потребителя» (заполнить) |  |
| 4 | Требуемая температура хладоносителя на выходе из системы (заполнить) |  |
| 5 | Требуемая точность поддержания температуры хладоносителя (заполнить) |  |
| 7 | Требуемый расход хладоносителя |  |
| 8 | Требуемый напор хладоносителя на выходе из системы |  |
| 6 | Теплоноситель ( нужное отметить) | -умягченная вода -техническая вода -А40 -А65 -ОЖ ЛЕНА 40 -ОЖ ЛЕНА 65 -ОЖ Экосол -ОЖ Экофрост -другое ( указать) |
| 7 | Хладоноситель (нужное отметить) | -умягченная вода -техническая вода -А40 -А65 -ОЖ ЛЕНА 40 -ОЖ ЛЕНА 65 -ОЖ Экосол -ОЖ Экофрост - водный раствор хлорида кальция - другое ( указать) |
| 8 | Тепловая нагрузка системы , кВт (заполнить) |  |
| 9 | Климатические условия использования системы | - температура и относительная влажность наружного воздуха ( min¦max) -осадки -режим использования системы ( круглогодичный/сезонный) |
| 10 | Специальные требования ( нужное отметить) | -сейсмостойкость -защита оборудования от биовредителей -дополнительная противокоррозионная защита -другие требования |
| 11 | Требуемые объемы и сроки проведение работ (заполнить) | -проект -поставка -монтаж -пнр -опытная эксплуатация |
| 12 | Требуемый объем технической документации (нужное отметить) | -расчеты тепловые и гидравлические -монтажный чертеж - схема электрическая принципиальная -схема электрическая подключения -габаритные чертежи оборудования -исходные данные на строительную часть -технические условия на поставку -руководство по монтажу -руководство по эксплуатации -сертификаты соответствия |
| 13 | Параметры помещения для размещения оборудования (заполнить) | -площадь - разрешенная нагрузка на 1 м.кв. пола - высота потолков -наличие и размеры монтажных проемов -наличие грузоподъемных механизмов -наличие , тип и мощность фидеров электропитания -температура и относительная влажность воздуха в помещении ( min¦max) -расстояние до «потребителя» |
| 14 | Параметры зоны для размещения градирен или драйкуллеров | -высотная отметка -размеры площадки -расстояние от хладоцентра |
| 15 | Требуемый срок эксплуатации системы, лет (заполнить) |  |
| 16 | Необходимость резервирования основного оборудования ( нужное отметить) | -100% резервирование -скользящий резерв -не резервировать |
| 17 | Другие требования |  |
| 18 | Контактные лица: ФИО, должность, тел/факс email |  |

Заполненные опросные листы направлять в адреса Исполнительного директора ЗАО Спецхолодпром